#### Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Gminy w Gozdowie

NR 67/VII/2011

z dnia 8 września 2011 r.

PROGRAM  USUWANIA  AZBESTU

ORAZ  WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST

Z  TERENU  GMINY  GOZDOWO

NA  LATA  2011 – 2032

Gozdowo 2011r.

SPIS TREŚCI

1.	wstęp	4

2.	cel i zadania programu	4

3.	przepisy prawne	5

4.	ogólne informacje o azbeŚcie	7

5. SZKODLIWOŚĆ AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA ZDROWIA LUDZKIEGO	9

6. KLASYFIKACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	11

7. BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST	14

8. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE GMINY GOZDOWO	16

9. ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWNIA REALIZACJI PROGRAMU	17

10. HARMONOGRAM ZADAŃ DO REALIZACJI	20

11. FINANSOWANIE PROGRAMU	21

12. PODSUMOWANIE	24

ZAŁACZNIK NR 1	25

AKTY PRAWNE

ZAŁĄCZNIK NR 2	28

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZAŁĄCZNIK NR 3	31

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZAŁĄCZNIK NR 4	33

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

ZAŁĄCZNIK NR 5	34

KARTA EWIDENCJI ODPADU

ZAŁĄCZNIK NR 6	36

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

ZAŁĄCZNIK NR 7	38

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA DEMONTAŻ I TRANSPORT ODPADÓWZAWIERAJĄCYCJ AZBEST Z TERENU GMINY GOZDOWO

ZAŁĄCZNIK NR 8	39

WYKAZ SKŁADOWISK Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZYJMUJĄCYCH ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

ZAŁĄCZNIK NR 9	40

WZÓR OZNAKOWANIA DLA MIEJSC ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

- Wstęp

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało

wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten

minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 - letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (z dnia 19 czerwca 1977 r. Monitor Polski Nr 38, poz. 373) oraz ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (z dnia 19 czerwca 1997 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zmianami). Ze względu na zagrożenie jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, program jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska. Jeśli azbest jest dobrze zabezpieczony to nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, natomiast uszkodzony chociażby w wyniku każdej mechanicznej obróbki lub kwaśnych deszczy może stać się przyczyną wielu chorób jak np. pylica azbestowa, rak płuc i inne zmiany w płucach.

Prawidłowo zabezpieczone wyroby zawierające azbest są bezpieczne jedynie przez około 30 lat. Potem stan techniczny większość z nich zdecydowanie się pogarsza. Dlatego też jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z otoczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Prace te muszą być zakończone do końca 2032 roku. Pozbycie się wyrobów zawierających azbest wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk niebezpiecznych odpadów, firm remontowych i transportowych przeszkolonych do pracy z azbestem. Niezbędna jest edukacja społeczeństwa.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestem są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Działania programowe, jak i te dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, wynikają z procedur ustawowych będących wynikiem dostosowania prawa dotychczas obowiązującego w Polsce do wymogów Unii Europejskiej. Przepisy obowiązujące w kraju w sposób szczególny obligują samorządy wszystkich szczebli do uczestnictwa w tym procesie, dla zapewnienia ochrony życia i zdrowa ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego zgodnie z konstytucją i zasadą zrównoważonego rozwoju.

- Cel i zadania Programu

Głównym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo na lata 2011 – 2032” jest całkowite usunięcie do 2032 roku wyrobów zawierających azbest, poprzez stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie poprzez składowanie oraz wyeliminowanie szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców gminy.

Celami szczegółowymi są:

  - Uaktualnianie informacji o miejscach i obiektach gdzie jest zlokalizowany azbest.

  - Edukacja mieszkańców gminy w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.

  - Zapoznanie mieszkańców gminy, a także podmiotów zajmujących się w jakikolwiek sposób azbestem z procedurami usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

  - Rozpowszechnianie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia człowieka usuwania azbestu.

  - Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w zapoznaniu się z możliwościami pozyskiwaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  - Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości oraz likwidacja dzikich wysypisk.

  - Utworzenie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców gminy oraz pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację programu.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania z obszaru gminy wyrobów zawierających azbest w określonym horyzoncie czasowym.

W programie zawarte zostały:

- oszacowane ilości wyrobów zawierających azbest wraz z ich rozmieszczeniem na terenie gminy

- szacunki jednostkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, wykorzystywanych jako pokrycia dachowe

- propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.

- Przepisy prawne

Od  1997 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz ten wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997r. Nr 101, poz.628 ). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.

Polskie prawodawstwo określa także wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Obowiązki te przedstawiono poniżej.

Obowiązki gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

- zbieranie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

■	przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym
azbestu

■	zatwierdzanie Programu usuwania azbestu oraz  wyrobów zawierających azbest

Obowiązki   właścicieli, zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola    wyrobów    zawierających    azbest    znajdujących    się    w    obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu,

- sporządzenie i przedłożenie wójtowi gminy oraz aktualizacja informacji o :

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

■	uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości
wytwarzanych odpadów), przeszkolenie przez   uprawnioną   instytucję   zatrudnianych   pracowników   i   osób kierujących   lub   nadzorujących,   w zakresie bezpieczeństwa i   higieny   pracy   przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej   informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
właściwemu   organowi  nadzoru   budowlanego oraz  właściwemu  okręgowemu

- inspektorowi pracy.

■	zapewnienie   warunków   bezpiecznego   usuwania   wyrobów   zawierających    azbest

z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2  kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

■	złożenie  właścicielowi,   użytkownikowi   wieczystemu   lub   zarządcy   nieruchomości,
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej  lub innego miejsca zawierającego
azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest wg stanu na koniec 2004 r. Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania wójtowi, informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Biorąc pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ogólne informacje o azbeście

Mianem azbestu określa się krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentynu lub amfibolu, które wykazują znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzą ciepło, mają właściwości dźwiękochłonne i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Najczęściej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit (minerał serpentynowy) oraz krokidolit i amozyt (minerały amfibolowe). Odmiany te różnią się między sobą barwą, gęstością, budową, a przede wszystkim zawartością procentową składników, którymi są : SiO2, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, N2O.

Najczęściej stosowana odmiana - azbest chryzotylowy - stanowi uwodniony krzemian magnezu, zawierający nieznaczne domieszki żelaza i glinu oraz w zależności od pochodzenia, domieszki takich związków jak dwutlenek tytanu, dwutlenek niklu, dwutlenek manganu, trójtlenek chromu trójwartościowego. Azbest niebieski (krokidolit) jest uwodnionym krzemianem magnezowo-żelazowym. Różnice w budowie azbestów chryzolowego (włókna rurkowe) oraz amfibolowego (włókna prętowe) mają wpływ na ich właściwości fizyczne i chemiczne. Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność i dźwięk jest odporny na alkalia ale rozkłada się w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działanie kwasów.

Izolacje cieplne najczęściej wykonuje się z azbestu chryzotylowego. Jest on bardziej odporny na działanie wysokich temperatur niż inne odmiany, gdyż zawiera więcej tlenku magnezu. Azbest chryzotylowy ma bardzo rozwiniętą powierzchnię, charakteryzuje się wysoką zdolnością sorpcyjną i łatwo tworzy z wodą zawiesinę (suspensję). Powierzchnia włókien o grubości 0,1 mm wynosi 400 cm2, a włókien o grubości 0,001 mm jest 100-krotnie większa. Jeszcze większa może być powierzchnia tzw. włókien puszystych.

Właściwości fizyczno - chemiczne azbestu zmieniają się przy ogrzewaniu na skutek dehydratacji. Azbest ogrzewany powyżej 110ºC traci on 2/3 zaabsorbowanej wody, a w temperaturze 370ºC - całość wody. Jest to proces odwracalny. W wyższych temperaturach hydratacja staje się nieodwracalna, a w temperaturze 700ºC ostatecznie się kończy. Azbest topi się w temperaturze – rzędu 1500ºC. Włókna azbestu charakteryzują się dużą wytrzymałością, znacznie przewyższającą wytrzymałość wielu innych wytwarzanych włókien sztucznych. Z uwagi na ich elastyczność znalazły zastosowanie także do produkcji mat izolacyjnych narażonych na wibrację.

Azbest stosowany jest od przeszło stu lat w różnych gałęziach gospodarki światowej do produkcji wielu wyrobów przemysłowych. Roczna produkcja azbestu w latach osiemdziesiątych wynosiła ponad 4 miliony ton. Każdego roku wytwarzano ok. 2,5 mld m² wyrobów azbestowych. Głównymi producentami azbestu były w tym czasie ZSRR i Kanada.

Na bazie azbestu otrzymywano następujące produkty:

- płyty dachowe w budownictwie  np. eternitowe i inne,

- ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalowych,

- osłony ścian ciągów wentylacyjnych i szybów w windach, elementy klap, osłony w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów spustowych oraz zsypów na śmieci, elementy okładzin, wykładziny mebli wbudowanych w ściany w obszarze urządzeń grzejnych,

- izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje elektryczne i akustyczne,

- elementy cierne do hamulców i sprzęgieł,

- uszczelnienia i szczeliwa,

- wyroby tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane,

- odzież ochronna do pracy z tłuszczami, olejami, gorącymi płynami, stężonymi alkaliami i kwasami,

- płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz sufitowe,

- wyroby z tworzyw sztucznych,

- wypełniacze do tworzyw sztucznych i farb.

Ze względu na małą wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego azbest znalazł szczególnie szerokie zastosowanie jako materiał izolacyjny.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie główne grupy :

- produkty cementowo-azbestowe (wysoki udział substancji wiążącej, niski 15% - udział azbestu), do których należą płyty tablice, rury, kanały. Gęstość objętościowa tych wyrobów jest stosunkowo wysoka - z reguły powyżej 1000 lub 1500 kg/m3; spójność nitek w tych wyrobach jest tak wysoka, że nie występuje żadne lub prawie żadne ich uwolnienie (wyjątkiem jest obróbka tnąca lub proces niszczenia)

- słabo połączone produkty azbestowe (wysoki – ponad 60%-udział azbestu, niski –substancji wiążącej); są to tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące i chroniące, sznurki uszczelkowe, papy itd.: ich gęstość objętościowa jest stosunkowo niska (najczęściej poniżej 1000 kg/m3).

Do głównych odbiorców płyt azbestowo-cementowych należeli :

  - budownictwo wiejskie,

  - miejskie budownictwo mieszkaniowe,

  - budownictwo przemysłowe,

  - energetyka (chłodnie kominowe).

Generalnie w budownictwie stosowano azbest w formie wyrobów budowlanych powszechnego wykorzystania:  eternit, płyty prasowane płaskie, płyty KARO – dachowe, pokrycia lub elewacje, rury azbesto-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym, płyty azbesto-cementowe płaskie (wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane).

Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłowni (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddawanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestocementowe lub azbestowo-glinowe). Wyroby zawierające azbest stosowano także w kominach o dużej wysokości, w chłodniach kominowych (płyty w zraszalnikach i w obudowie wewnętrznej chłodni), w chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

- Szkodliwość azbestu i wyrobów zawierających azbest dla zdrowia ludzkiego

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie takimi, jak piły, wiertarki, wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności. Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na
organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 um przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 um, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 um, mają grubość mniejszą od 3 um, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) - rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych, powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,

- zmiany opłucnowe - występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej,

- rak płuc - najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli.

Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 - 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych.

Wartość stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym zależy nie tylko od źródeł emisji pyłu do powietrza ale w znacznym stopniu zależna jest od warunków atmosferycznych w jakich został wykonany pomiar. Zmienność wielkości stężeń włókien w powietrzu jest ściśle związana z warunkami meteorologicznymi, wymaga przeprowadzenia kilkakrotnych pomiarów w różnych porach roku, co umożliwia ustalenie wartości uśrednionego stężenia dla dłuższego, zwykle rocznego, okresu i daje możliwość porównania z wartością odniesienia przyjętą dla Polski dla roku kalendarzowego, wynoszącą 250 wł/m3.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców. Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu obniżenia zachorowalności i zgonów spowodowanych azbestem.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO, jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo - cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

- Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, tj.:

- niepalność - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-

1150°C

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna,

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),

- możliwość przędzenia włókien,

- dobre właściwości sorpcyjne.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

- Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

- Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”. Zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest i kierunki wykorzystywania azbestu podano w tabelach poniżej.

Tabela. 1 Zastosowanie wyrobów zawierających azbest

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo – cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” | Pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Płyty azbestowo – cementowe autoklawizowane płaskie „acekol”,„kolorys” | Okładziny zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe |
| Płyty azbestowo – cementowe konstrukcyjne ogniochronne | Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych |
| Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na śmieci, przewody kominowe |
| Otuliny azbestowo – cementowe | Izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| Kształtki budowlane azbestowo – cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| Masy azbestowe natryskowe | Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

Tabela. 2 Kierunki wykorzystywania azbestu

| Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby azbestowo - cementowe | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30 % | Pokrycie dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie, trwałe, nie wymagają konserwacji |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury,tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, ubrania i tkaniny termoizolacyjne | Odporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczelniające | Tektura, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30 % | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydroizolacyjne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40 % | Materiały stosowane w budownictwie |  |
| Inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych |  | Stosowany w różnych przemysłach |  |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r.  Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest

klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne o kodach:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna istnieć z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji człowieka. Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na powierzchni wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze występujące głównie na terenach przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek oddziaływania czynników mechanicznych spowodowanych uderzeniami twardymi przedmiotami lub odłamaniem. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie elementów płyt, które zalegają wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, co wynika z rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające pojazdy.

- Bezpieczne postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, począwszy od eksploatacji tych wyrobów poprzez usuwanie, transport i składowanie określone są szczegółowo poprzez obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych uwarunkowane jest, oprócz czynnika czasu użytkowania, także właściwym ich zabezpieczeniem. Znane są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem:

- obudowanie

- pokrycie powłoką (kapsulacja)

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną np. ze sklejki lub płyt gipsowych. Natomiast kapsulacja to pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi uniemożliwiającymi kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą na powierzchni materiału warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek wyrobu.

Należy nadmienić, że czynnikiem negatywnie wpływającym na obecny stan wyrobów azbestowych (pokryć dachowych i elewacji) był ich nieprawidłowy montaż (dotyczy to głównie terenów wiejskich), powodujący pękanie płyt oraz ich odkształcanie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet całkowity brak konserwacji.

Czas użytkowania płyt azbestowo-cementowych (prawidłowo założonych i zamontowanych, pomalowanych farbą akrylową i konserwowanych co 5-7 lat) określony został na 30 lat. W Polsce wiele wyrobów jest użytkowanych średnio od 10 do 50 lat.

Demontaż pokryć cementowo - azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ,w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon;

- umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony";

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Odpady azbestowe mogą być deponowane jedynie na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów azbestowych, na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych oraz na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione zostały warunki techniczne dotyczące bezpiecznego składowania odpadów azbestowych.

Jedynie odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane na składowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu z zabezpieczonymi ścianami bocznymi.

W celu zabezpieczenia przed emisją pyłów powierzchnię każdej kolejnej warstwy odpadów przykrywa się folią lub warstwą gruntu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska (na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia) należy wypełnić je ziemią do poziomu terenu. Na mocy ustaleń z negocjacji akcesyjnych istniejące składowiska, które nie spełniają wymagań dyrektywy powinny być zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.

- Diagnoza stanu istniejącego na terenie Gminy Gozdowo

Warunkiem koniecznym prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest jest  przeprowadzenie  rzetelnej  inwentaryzacji  wyrobów  na  terenie  gminy.

Pierwsza inwentaryzacja została przeprowadzona na terenie Gminy w 2007r. Po  dokonaniu oceny  stanu  technicznego  wyrobów  zawierających  azbest,  budynki  pokryte  azbestem zakwalifikowano do III stopnia pilności, który oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie do 5 lat.

Dane uzyskane w wyniku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest gromadzone są i przetwarzane za pomocą Wojewódzkiej Bazy Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest - www.bazaazbestowa.pl, w której dla Gminy Gozdowo znajdują się 975 rekordy (wg. stanu  na marzec 2011r.).

Corocznie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, przeprowadzana jest aktualizacja danych zawartych w bazie.

Na terenie Gminy Gozdowo  ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest  przedstawia się następująco:

- masa całkowita wyrobów – 3 179,407 Mg,

- masa całkowita wyrobów  – osoby fizyczne – 3 167,967 Mg,

- masa całkowita wyrobów – osoby prawne – 11,440 Mg

Poniżej przedstawiono ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane w poszczególnych miejscowościach Gminy Gozdowo (stan na marzec 2011r.):

| Lp. | Miejscowość | Ilość W01 – Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie wyrażona w kg | Ilość W02 – Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa wyrażona w kg | Łączna ilość W01 i W02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antoniewo | 1 100 | 40 095 | 41 195 |
|  | Białuty | 0 | 41 415 | 41 415 |
|  | Bombalice | 29 623 | 109 208 | 138 831 |
|  | Bonisław | 15 455 | 153 912 | 169 367 |
|  | Bronoszewice | 7 172 | 114 114 | 121 286 |
|  | Cetlin | 47 707 | 148 830 | 196 537 |
|  | Czachorowo | 5 335 | 80 355 | 85 690 |
|  | Czachowo | 5 390 | 14 916 | 20 306 |
|  | Czarnomin | 1 320 | 30 140 | 31 460 |
|  | Dzięgielewo | 8 734 | 45 639 | 54 373 |
|  | Głuchowo | 1 320 | 88 220 | 89 540 |
|  | Gnaty | 1 540 | 27 896 | 29 436 |
|  | Golejewo | 13 882 | 65 505 | 79 387 |
|  | Gozdowo | 4 653 | 239 008 | 243 661 |
|  | Kolczyn | 7 942 | 90 486 | 98 428 |
|  | Kolonia Przybyszewo | 0 | 56 727 | 56 727 |
|  | Kowalewo Boguszyce | 1 804 | 31 064 | 32 868 |
|  | Kowalewo Podborne | 3 685 | 18 513 | 22 198 |
|  | Kowalewo Skorupki | 1 540 | 24 409 | 25 949 |
|  | Kozice | 0 | 31 691 | 31 691 |
|  | Kuniewo | 0 | 47 509 | 47 509 |
|  | Kurowo | 1 430 | 12 650 | 14 080 |
|  | Kurówko | 14 685 | 129 789 | 144 474 |
|  | Lelice | 14 641 | 211 904 | 226 545 |
|  | Lisewo Duże | 0 | 4 081 | 4 081 |
|  | Lisewo Małe | 0 | 9 966 | 9 966 |
|  | Lisice Folwark | 0 | 41 074 | 41 074 |
|  | Łysakowo | 1 925 | 52 316 | 54 241 |
|  | Miodusy | 31 108 | 33 693 | 64 801 |
|  | Ostrowy | 0 | 57 222 | 57 222 |
|  | Reczewo | 3 784 | 59 345 | 63 129 |
|  | Rempin | 3 982 | 65 065 | 65 065 |
|  | Rękawczyn | 0 | 30 965 | 30 965 |
|  | Rogienice | 44 055 | 132 902 | 176 957 |
|  | Rogieniczki | 34 727 | 110 176 | 144 903 |
|  | Rycharcice | 5 720 | 72 215 | 77 935 |
|  | Smorzewo | 1 584 | 12 012 | 13 596 |
|  | Stradzewo | 2 310 | 27 445 | 29 755 |
|  | Węgrzynowo | 7 876 | 68 387 | 76 263 |
|  | Wilkowo | 0 | 30 613 | 30 613 |
|  | Zakrzewko | 3 168 | 63 668 | 66 836 |
|  | Zbójno | 4 477 | 120 593 | 125 070 |
| Razem: | 333 674 | 2 845 733 | 3 179 407 |

Najmniejsze nagromadzenie wyrobów zawierających azbest znajdują się w następujących miejscowościach: Lisewo Duże, Lisewo Małe, Smorzewo, Kurowo,  (poniżej 25 Mg). Największe nagromadzenie wyrobów zawierających azbest stwierdzono w miejscowościach: Gozdowo i Lelice (powyżej 200 Mg).

- Założenia i uwarunkowania realizacji Programu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się Władzom Gminy. Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego. Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy (w przypadku, gdy Przewoźnik rozliczać się będzie się za wykonaną usługę z Gminą).

- Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu

Rada Gminy będzie uchwalała corocznie w budżecie gminy stosowne środki na realizację Programu.

- Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu

Gmina podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Fundacji EkoFundusz i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania azbestu z terenu gminy.

- Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymieniane w ramach Programu pokrycia dachowe i elewacje

Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.

- Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej

Gmina Gozdowo usunie wyroby azbestowe z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej oraz innych będących własnością Gminy.

- Eliminacja powstawania „dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

- Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do społeczeństwa gminy związane z postępowaniem z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich" wysypisk tych odpadów.

- Monitoring występowania „dzikich" wysypisk - na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich" wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

- Oczyszczenie terenów gminy i innych terenów publicznych z wyrobów zawierających azbest

Gmina Gozdowo na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenów gminy i publicznych z wyrobów i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

Najistotniejsze uwarunkowania prawne realizacji Programu to:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

- - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowym jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- - produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych (art. 1 ust. 3 ustawy).

Mimo kilku lat obowiązywania szczegółowych przepisów tylko w niewielkim stopniu zostały wykonane oceny stanu obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1986).

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. W Programie założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032r.

Planowane jest aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonującym składowisku na terenie powiatu sierpeckiego przystosowanego do deponowania tego rodzaju odpadów (dane składowiska – załącznik nr  do niniejszego Programu).

Warunkiem skutecznej realizacji Programu będzie sukcesywne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych.

- Harmonogram zadań do realizacji

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Potencjalne źródła finansowania realizacji zadania | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie gminy stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. | Gmina, właściciele i zarządcy nieruchomości | Budżet gminy środki właścicieli i zarządców nieruchomości | 2011 - 2032 |
| 2. | Gromadzenie i opracowywanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. | Gmina | Budżet gminy | 2011 - 2032 |
| 3. | Aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | Gmina | Budżet gminy | 2011 - 2032 |
| 4. | Odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych i innych | podmioty posiadające uprawnienia w zakresie odbioru i transportu azbestu i odpadów zawierających azbest | Właściciele lub zarządcy nieruchomości, budżet gminy, WFOŚiGW, Kredyty, Pożyczki | 2011-2032 |
| 5. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | Gmina | Budżet gminy | 2011- 2032 |
| 6. | Monitoring i ocena realizacji Programu w ramach Planu Gospodarki Odpadami | Gmina | ------------------ | Praca ciągła |
| 7. | Sporządzanie dwuletnich informacji w zakresie realizacji zadań Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo na lata 2011 – 2032 | Gmina | Budżet gminy | 2013- 2033 |
| 8. | Pozyskiwanie funduszy na realizację programu | Gmina | -------------------- | Praca ciągła |

- Finansowanie Programu

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty zdjęcia transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest ponosi właściciel nieruchomości. Ze względu na duże koszty takich przedsięwzięć, gminy mogą brać na siebie część obowiązków. Pomoc taka może polegać na zorganizowaniu działań usuwania azbestu i ubiegania się o środki na dofinansowanie na ten cel.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do
oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

Na dzień sporządzani programu istnieje możliwość pozyskania środków z następujących źródeł:

##### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjentami środków WFOŚiGW mogą być:

- osoby prawne,

- osoby fizyczne,

- jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej.

Wnioski o dofinansowanie złożone przez jednostki samorządu terytorialnego powinny zawierać:

1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

2. Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w danym roku zamierzają usunąć azbest wraz z informacją o powierzchni (ilości) oraz o stanie wyrobów zawierających azbest na obiekcie objętym dofinansowaniem.

Zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, a po wyczerpaniu środków dotacyjnych przeznaczonych w ramach planu finansowego na ochronę ziemi w danym roku, dofinansowanie może być przyznane w formie pożyczki.

Koszty kwalifikowane stanowią:

a) koszt demontażu płyt azbestowych

b) koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia

c) koszt unieszkodliwienia azbestu

Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wojewodzie lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

# Bank Ochrony  Środowiska

Zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie kredyty udzielane są m.in. na zadania z ochrony ziemi (Usuwanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych w tym zgromadzonych w mogilnikach oraz wyrobów zawierających azbest).

Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

Wniosek o przyznanie kredytu składany jest w Banku.

W przypadku kredytu przeznaczonego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych oraz kredytu, którego zaciągnięcie uwarunkowane jest wyłonieniem banku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wniosek o przyznanie promesy/ kredytu składany jest w Funduszu.

Warunki kredytowania:

- kwota kredytu: do 80% kosztów zadania

- dotacja: na częściową dopłatę do bieżących odsetek od kredytu otrzymanego przez Kredytobiorcę w banku, na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

- do 30 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii,

- do 25 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery,

- do 20 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej,

- do 15 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedzin nie wymienionych powyżej.

- oprocentowanie dla kredytów, których zaciągnięcie nie jest uwarunkowane wyłonieniem banku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w przypadku kredytu z dopłatami do oprocentowania:

- WIBOR 3M powiększony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej,

- WIBOR 3M - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery,

- WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii,

- WIBOR 3M powiększony o 1 p.p. - dla zadań z dziedzin nie wymienionych powyżej, lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

- w przypadku kredytów z dotacją na częściową spłatę kapitału – WIBOR 3M + 2,5 p.p.

- okres kredytowania: do 10 lat

- okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu

- prowizje: do 1,5% kwoty kredytu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Przykładowe rodzaje projektów:

Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:

- tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych,

- recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

- kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest lub/oraz usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów,

- budowa składowisk odpadów niebezpiecznych,

- projekty zmierzające do likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości (w tym mogilników), również „dzikich wysypisk śmieci”,

- dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów.

Typ beneficjentów:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

- Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,

- Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ.

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 77 424 855 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 31 424 451 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 5 545 491 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 40 454 913 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,

40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi to będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

# Podsumowanie

Pomimo zakazu stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski, będzie on jeszcze przez wiele lat obecny jako pokrycie dachowe wielu budynków, również na terenie Gminy Gozdowo. Wysokie koszty demontażu, transportu i utylizacji płyt eternitowych a także koszty związane z założeniem nowych pokryć dachowych stanowią dość często dla mieszkańców barierę nie do pokonania. Dlatego tak istotne jest utworzenie powyższego programu, dzięki któremu gmina będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na walkę z azbestem i choć częściowo wspomóc mieszkańców w realizacji głównego celu jakim jest zlikwidowanie wyrobów azbestowych do 2032r.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe mieszkańców a także samorządu, realizacja głównego celu będzie zadaniem długofalowym.

Załącznik nr 1.

Akty prawne:

Ustawy:

  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

  - Ustawa z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

  - Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

  - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia  11 stycznia  2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia  27 lipca  2001 r. o wprowadzeniu ustawy  - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)

Rozporządzenia :

- Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  wykazu  prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  14  października  2008  r.  w  sprawie  opłat  za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań 
lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji(Dz. U. z 2004r. Nr 183, poz. 1896)

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia	9  sierpnia	2004  r.  w  sprawie  leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia 	1  grudnia 	2004  r.  w  sprawie  substancji, preparatów,  czynników  lub  procesów  technologicznych  o  działaniu  rakotwórczym  lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005r. Nr 13, poz. 109)

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia	2 lutego 2011 r.  w  sprawie  badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia	15  września	2005  r.  w  sprawie  leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1603)

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia	29  listopada	2002  r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649  z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  7  września  2005  r.  w  sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005r.  Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   zabezpieczaniu   i   usuwaniu   wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r.  Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. z 2007r. Nr 163, poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych (Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz. 1514)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie   wykorzystywania   wyrobów   zawierających   azbest   oraz   wykorzystywania i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,  w  których  były  lub  są  wykorzystywane  wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  27 września  2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  lipca  2002  r.  w  sprawie  rodzajów instalacji  mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1588)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań  dotyczących  lokalizacji,  budowy,  eksploatacji  i  zamknięcia,  jakim  powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 549 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  13 maja  2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004r. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. z 2005r. Nr 110, poz. 935)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011r. Nr 95, poz. 558)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r.  Nr 49, poz. 356)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  24 czerwca  2008 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. z 2008r. Nr 119, poz. 769)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  4 listopada  2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008r.  Nr 206, poz. 1291)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  lipca 2009  r.  w  sprawie  sposobu przedkładania marszałkowi  województwa  informacji o   występowaniu   substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1033)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  26 stycznia  2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r.  Nr 16, poz. 87)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1674)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do

załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 27, poz. 162, z późn. zm.)

Załącznik nr 2.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

……………………………………………………………………………………………….

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

……………………………………………………………………………………………….

Rodzaj zabudowy1): ... …………………………………………………………………………

Numer działki ewidencyjnej2): ... …………………………………………………………...

Numer obrębu ewidencyjnego2): .…………………………………………………………...

Nazwa, rodzaj wyrobu3): .…………………………………………………………………….

Ilość wyrobów4): .……………………………………………………………………………

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .………………………………………………………

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Sposób zastosowania azbestu |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni(rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 5 powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie.

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku.

Stopień pilności III do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

……………………………                                                        ……………………………

Oceniający                                                                                    Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)                                                                                      (podpis)

…………………………….                                                        ………………………………

(miejscowość, data)                                                                    (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

      - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

      - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
— rury i złącza azbestowo-cementowe,

      - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
— szczeliwa azbestowe,

— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

      - wyroby azbestowo-kauczukowe z wyjątkiem wyrobów ciernych,

— papier, tektura,

— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 3.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

………………………………………………………………………...……………………………………………………

3. Rodzaj zabudowy3): ..…………………………………………………………………………………………………

4. Numer działki ewidencyjnej4): …………………………...………………….………………………………………

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ………………………...………………………………………………………….

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ... ………………………………………………………………………………………

7. Ilość posiadanych wyrobów6): .…………………………………………………………………………………..

8. Stopień pilności7): .………………………………………………………………………………………………..

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ………………………………………...………………………………………………

b) data ostatniej aktualizacji: .…………………………………………………………………………………………

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ………………………………………………………………………

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): …...……...	.

……………………….

(podpis)

data ... …………………..

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) A dres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w  następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo- cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-przędza specjalna w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe z  wyjątkiem wyrobów ciernych,

-  papier, tektura,

- drogi  zabezpieczone  (drogi  utwardzone  odpadami  zawierającymi  azbest  przed  wejściem  w  życie  ustawy  z  dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 4.

# Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

1. Miejsce, adres .....................................................

2. Właściciel/zarządca*):

- osoba prawna - nazwa, adres, ...............................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................

3. Tytuł własności .....................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............

7. Planowane usunięcia wyrobów: ...............................

a) sposób ...................................................................

b) przez kogo .............................................................

c) termin .....................................................................

8. Inne istotne informacje4) .........................................

Data ....................................                                                        Podpis .........................

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na demontaż, i transport odpadów zawierających azbest.

Do stycznia 2011 r. Starosta Sierpecki wydał 29 decyzji zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestowych tj. wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Są to następujące firmy:

ALBECO Szczepańska Sp.j.; Siedziba: Sikory; Adres: 87-500 Rypin;

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.; Siedziba: Sękocin Nowy, Al. Krakowska 61A; Adres: 09-090 Raszyn;

EkoNaft Sp. z o.o.; Siedziba: ul. Fabryczna 22; Adres: 32-540 Trzebinia;

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz; Siedziba: ul. Fredry 2; Adres: 09-200 Sierpc;

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "IZOMALDEX"; Siedziba: ul. Wesoła 8; Adres: 09-451 Radzanowo;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku , Baza Produkcyjna w Sierpcu; Siedziba: ul. Przemysłowa 30; Adres: 09-400 Płock;

Lambda s.a.; Siedziba: ul. Morgowa 9; Adres: 91-223 Łódź;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,KOLMEX"; Siedziba: Kolankowo 26; Adres: 87-600 Lipno;

Zakład Bud - Montaż Wiesław Kaluga; Siedziba: Arkadia 31; Adres: 99-436 Bednary;

Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Kalinowski; Siedziba: Białasy 28a; Adres: 09-200 Sierpc;

Ekopark Agencja Środowiska; Siedziba: ul. Gen. Okulickiego; Adres: 05-500 Piaseczno;

FHU ,,RENOMA SYSTEM" sp. cywilna; Siedziba: ul. Leśna 3; Adres: 09-200 Sierpc;

a&M Spółka cywilna; Siedziba: ul. Kościuszki 4; Adres: 09-200 Sierpc;

FHU UNI-DACH Tyburski Bogdan; Siedziba: Marychnów 3; Adres: 09-440Staroźreby;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; Siedziba: ul. Traugutta 33; Adres: 09-200 Sierpc;

Starosta Sierpecki; Siedziba: ul. Świętokrzyska 2a; Adres: 09-200 Sierpc;

LUMAR Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne; Siedziba: ul. Sienkiewicza 11; Adres: 09-200 Sierpc;

FHU ,,SAMEL" S.C.; Siedziba: ul. Staszica 87 D; Adres: 09-200 Sierpc;

SITA POLSKA Sp. z o.o.; Siedziba: ul. Zawodzie 5; Adres: 02-981 Warszawa;

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, z/s w Cętkach, 87-500 Rypin

„EKO-JURA” ul. Żeromskiego 10, 42-284 Herby

Specjalistyczny Zakład Pokryć Dachowych Andrzej Nawrocki z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 23

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Spółka z o. o. z/s w Warszawie, ul. Kaliskiego9

Firma Handlowo – Usługowa PROJEKT-BUD Edyta Psut z/s w Warszawie, ul. Podwale 17

Zakład Usługowo – Budowlany Zbigniew Zielińskiz/s w Gostyninie, ul. Sosnowa 6

Buhck Recykling Sp. z o. o. z/s w Poznaniu, ul. Romana Maja 1

Geo Serwis Sp.z o. o. ul.Gen. T. Kutrzeby 38, 05—82 Stare Babice

„ANTEX” Antoni Klimowski z/s w Jeżewie gm. Zawidz

PETRO REMONT Sp. z o. o. z/s w Płocku, ul. Chemików 7.

# Załącznik nr 8.

### Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest na terenie województwa mazowieckiego:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 09-200 Sierpc, Rachocin

# Załącznik nr 9.

WZÓR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG). Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiaru co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

- oznakowanie powinno składać się z dwóch części: górnej (h1 = 40%H), zawierającej literę „a” w kolorze białym na czarnym tle, dolnej (h2 = 60%H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i wyraźnie czytelny,

- jeżeli wyrób zawiera krokydolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokydolit – azbest niebieski”.